# Zał. Nr 2 do SIWZ

# KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w msc. GUZÓW KOLONIA (dz. nr ew. gr. 201)

ZADANIE II KM 0+585,00 – 1+436,16

Gmina Orońsko, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie

- odcinek długości: L=851,16m.

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze i rozbiórki. CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | KNNR1 011101 D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. Inwentaryzacja powykonawcza. =851,16m. | km | 0,85 |  |  |
| 2 | KNNR1 010107 D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 66-75cm | Szt. | 18 |  |  |
| 3 | KNNR1 010204 D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia – gęstych powyżej 60% powierzchni | ha | 0.01 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 081603 D-01.02.04 | Rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami średnicy do 600mm wraz z zasypaniem 12+8=20 | m | 20 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. CPV 45111200-0 |  |  |  |  |
| 5 | KNNR1 020203 D-02.01.01 | Wykopy związane z odtworzeniem rowów z odwiezieniem urobku na odległość do 2km: 1)Rowy pogłębiane: 851,16x(1,80+ +0,40)x0,5x(0,70-0,40)=851,16x0,33= =280,89 2)Rowy nowe: 851,16x(1,80+ +0,40)x0,5x0,70=851,16x0,77=655,40 3)Przepusty D=600mm (szt.2) (7+10)x1,5x1,5=38,25 4)Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 33): 33x5,00x0,8x0,4=52,80 | m3 | 1 027,34 |  |  |
| 6 | KNNR5 701/2/ 100 D-02.01.01 | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem, pod kable telekomunikacyjne: (6,0+6,0)x1,0x0,5=6 | m3 | 6,0 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. CPV 45233140-2 |  |  |  |  |
| 7 | KNNR6 010303 D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – istniejącej wzmocnionej nawierzchni drogi - pod konstrukcję jezdni: Jezdnia: 851,16x(4,50+2x0,11)=4 017,48 | m2 | 4 017,48 |  |  |
| 8 | KNNR6 01130200 D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.16cm: =851,16x(4,50+2x0,11)= 4 017,48 | m2 | 4 017,48 |  |  |
| 9 | KNNR6 100507 D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: =4 017,48 | m2 | 4 017,48 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia. CPV 45233250-6 |  |  |  |  |
| 10 | KNNR6 01080201 D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm w ilości 100kg/m2 - gr. 4,0cm - KR1 851,16x(4,50+2x0,05)= 3 915,34 3 915,34x0,100=391,54 | Mg | 391,54 |  |  |
| 11 | KNNR6 100507 D-04.03.01 | Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrówna wczej w ilości 0,1- 0,3kg/m2 =3 915,34 | m2 | 3915,34 |  |  |
| 12 | KNNR6 03090104 D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 =851,16x4,50=3 830,22 | m2 | 3 830,22 |  |  |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy. CPV 45233250-6 |  |  |  |  |
| 13 | KNNR6 130101 130102 D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie poboczy i zjazdów gruntowych -pobocza:851,16x2x0,75=1 276,74 - zjazdy: 33x3,5x2,5=288,75 | m2 | 1 565,49 |  |  |
| 14 | KNNR6 011205 D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. =1 565,49 | m2 | 1 565,49 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 15 | KNNR6 D-03.01.01 060501 060505 060508 | Wykonanie przepustów (60cm, pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.3/ ławy fundamentowe z kruszywa (7+10)x0,6x0,15= 1,53 ścianki czołowe dla rur (60: 2x2=4 rury (60: (7+10)=17 | m3 szt. m | 1,53 4 17 |  |  |
| 16 | KNNR6 D-03.01.01 060501 060508 06050301 | Przepusty (40 pod zjazdami L=5,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.33/ ławy fundamentowe z kruszywa: (33x5,00)x0,4x0,10=6,60 rury ( 40: 33x5,00=165 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 33x2=66 | m3 m szt. | 6,60 165 66 |  |  |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące. |  |  |  |  |
| 17 | KNNR5 D-01.03.04 | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi PVC A110PS 6x2=12 | mb | 12 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 18 | KNNR6 070201 070204 D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - Znaki drogowe o powierzchni ponad 0,3m2 - tarcze znaków (średnie) - tabliczka do znaków drogowych | szt. szt. szt. szt. | 6 2 4 1 |  |  |
| 19 | Kalkulacja własna | Wykonanie progów zwalniających z betonu asfaltowego | szt. | 3 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

DATA:  ……………………                                          SPORZĄDZIŁ:…………………