# KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w m. OROŃSKO, ulica GÓRNA, pow. szydłowiecki,

woj. mazowieckie - odcinek od km 0+0,00 – 1+576,14

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. 1732,27m | km | 1,58 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 2 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem wykopu pod przepust i dokopy rowu przy wlotach z wbudowaniem urobku w pobocza: 1.Rowy przy przepuście: 4x10.0m 10,0x4x(1,80+0,40)x0,5x0,7=30,8 2.Przepust d=600 ( szt. 1): 7,0x1,5x1,5=15,8 | m3 | 46,6 |  |  |
| 3 |  | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem: pod kable telekomunikacyjne i energetyczne: (2+1)x6,0x1,0x0,5=9 | m3 | 9 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia: 1569x(4,50+2x0,12)=7437.1 | m2 | 7 437,1 |  |  |
| 5 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.16cm 530x(4,50+2x0,12)=2512.2 | m2 | 2 512,2 |  |  |
| 6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.14cm (1569-530)x(4,50+2x0,12)=4924,9 | m2 | 4 924,9 |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: 4924,9+2512,2=7437,1 | m2 | 7 437,1 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 8 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4,0cm - KR1 1569x(4,50+2x0,12)=7437,1 | m2 | 7 437,1 |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | Wykonanie wiązania międzywarstwowe- go poprzez skropienie warstwy wiążącej bitumem w ilości 0,1- 0,3kg/m2 | m2 | 7 437,1 |  |  |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 1569x4,50=7060,5 | m2 | 7 060,5 |  |  |
|  |  | V. Pobocza |  |  |  |  |
| 11 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych 1569x2x0,75=2353,5 | m2 | 2 353,5 |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszy-wa łamanego niesortowanego gr. 10cm. - pobocza: 1569x2x0,75=2353,5 | m2 | 2 353,5 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 13 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu (60cm, L=7,0 pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.1/ ławy fundamentowe z kruszywa 7,0x0,6x0,15= 0,63 ścianki czołowe dla rur (60: 2 rury (60: 7m | m3 szt. m | 0,63 2 7 |  |  |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 14 | KNNR5 | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych nn rurami dwudzielnymi PVC A110 (2+1)x6=18 | mb | 18 |  |  |
| 15 |  | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 7 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 16 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 6 5 |  |  |
| 17 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - szer.12cm/ | m2 | 220 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: ..................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Data:                                                                                   Opracował: