# OPIS  TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej klasy D1/2 w miejscowości OROŃSKO, ulica GÓRNA, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie - odcinek dł. 1 576,14m.

# 1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem – Gminą Orońsko z dnia 11.10.2006 roku.

- aktualna na 09.10.2006 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

# - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa IBDM 1995

-uzgodnienie z WZMiUW w Warszawie, O/Radom, Inspektorat w Szydłowcu nr WZMiUW.IRS.4105/U/47/06

- opinia ZUDPSUT nr 177/2006 z dnia 05.12.2006 wydana w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu

- uzgodnienie z R.E. Radom ul. Średnia 49, z dnia 08.12.2006 roku.

- inwentaryzacja i pomiary uzupełniające pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od granicy działki nr 619 w kierunku południowo-wschodnim, przez pola uprawne tereny zabudowane ulicy Górnej, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni wzmocnionej żużlem paleniskowym, pospółką i fragmentami kruszywem łamanym niesortowanym. Zabudowę obrzeżną projektowanej drogi stanowią pola uprawne i tereny z zabudową mieszkalno – gospodarczą. Wzdłuż całego odcinka drogi nie występują rowy przydrożne. Droga przebiega regularnie w granicy wododziału terenu.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów indywidualnych na posesje i pola uprawne, urządzenia odwadniające drogę - przepust pod projektowana drogą w najniższym punkcie niwelety, oraz niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego.

4. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty piaszczyste i piaszczysto gliniaste, o dość słabej przepuszczalności wody. Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach istniejących - na głębokości 1,5m poniżej poziomu terenu. Droga przebiega regularnie w granicy wododziału terenu, przez tereny o zabudowie mieszkalno - gospodarczej i tereny upraw rolniczych. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G2-3.

5. Stan istniejący.

Zabudowę obrzeżną projektowanej drogi stanowią tereny z zabudową mieszkalno – gospodarczą i pola uprawne. Nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia wzmocniona żużlem paleniskowym, pospółką i fragmentami kruszywem łamanym niesortowanym. Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi od 3,80 ( 4,80m. i przebiega regularnie w pasie terenu przeznaczonego pod budowę drogi. Nawierzchnia istniejąca nadaje się do bezpośredniego posadowienia konstrukcji jezdni.

Wzdłuż całego odcinka drogi nie występują rowy przydrożne.

W pasie drogi w odcinku końcowym prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- sieć wodociągowa / z przyłączami/,

- napowietrzna sieć energetyczna / z przyłączami kablowymi /

- energetyczna sieć kablowa nn/ z przyłączami kablowymi /

- kanalizacja teletechniczna / z przyłączami kablowymi /

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

6. Stan projektowany.

# 6.1. Plan sytuacyjny.

Projektuje się drogę jednojezdniową, dwukierunkową klasy D1/2 o prędkości projektowej 40km/h dla terenu zabudowanego:

Dla całego odcinka: km 0+0,00 – 1+576,14:

zaprojektowano drogę o parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni – podbudowie wzmocnionej żużlem paleniskowym, pospółką - kruszywem naturalnym i fragmentami kruszywem łamanym niesortowanym, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni drogi na całym odcinku.

Oś drogi stanowi linia łamana z wyokrągleniem załamań łukami poziomymi o promieniach R=500 i R=1000m. Wartości charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach charakterystyki trasy. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W14 zorientowanymi w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A i 1B.

Skrzyżowanie projektowanej drogi gminnej z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej stanowi skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe o przecięciu osi pod kątem zbliżonym do kąta prostego (105,94g). Promień wyokrąglenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu wynosi R=4.00m (brak miejsca –ogrodzenia).

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi 1 576,14m.

# 6.2. Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej nawierzchni drogi, do wysokości istniejących zjazdów oraz do istniejącej wysokości nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na końcu opracowania. Niweletę zaprojektowano średnio 21 i 23cm /grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych / ponad istniejącą nawierzchnię drogi po wyprofilowaniu (głębokość profilowania do 5cm).

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od 0,0,33% do 1,500%. Załamania niwelety drogi nie wymagają wyokrąglenia łukami pionowymi.

Profil podłużny drogi przedstawia rys. nr 2A i 2B.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotyczą:

- wykonania robót związanych z wykonaniem wykopu pod projektowany przepust Ø600mm ze ściankami czołowymi pod projektowana drogą, w km 0+83,00 i dokopów obustronnego rowu przydrożnego – po 10m z każdej strony

- wykonaniem wykopów ręcznie pod ułożenie rur osłonowych dwudzielnych dla kabli telekomunikacyjnych i energetycznych nn, wraz zasypaniem wykopu

z wbudowaniem nadmiaru urobku pobocza.

# 6.4. Przekrój normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy D1/2. Zaprojektowano drogę o parametrach:

Dla całego odcinka: km 0+0,00 – 1+576,14:

zaprojektowano drogę o parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni – podbudowie wzmocnionej żużlem paleniskowym, pospółką - kruszywem naturalnym i fragmentami kruszywem łamanym niesortowanym, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m.

Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi przedstawia rys. nr 3.

# 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie „ Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G2-3.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych i technologicznych oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

Konstrukcja jezdni na odcinku: km 0+0,00 – 0+530,00:

konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni – podbudowie wzmocnionej żużlem paleniskowym, pospółką - kruszywem naturalnym gr. 4-8cm:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                                    -   3,0cm

# - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                                 -   4,0cm

# - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                       -   16,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :           =  23,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                                   -   4-8,0cm

- podłoże z gruntu G2-3

# H=8x0,75+16x0,91+(3+4)x2=34,56>Hz=34,20cm

Konstrukcja jezdni na odcinku: km 0+530,00 – 1+576,14:

konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni – podbudowie wzmocnionej żużlem paleniskowym, pospółką - kruszywem naturalnym i kruszywem łamanym gr. 8-12cm:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                                    -   3,0cm

# - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                                 -   4,0cm

# - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                       -   14,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :           =  21,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                                 -   8-12,0cm

- podłoże z gruntu G2-3

# H=10x0,75+14x0,91+(3+4)x2=34,24>Hz=34,20cm

Dla całego odcinka zaprojektowano nawierzchnię poboczy z kruszywa łamanego wapiennego niesortowanego o szerokości 0,75m i spadku 8%.

6.6. Odwodnienie drogi.

Droga przebiega regularnie w granicy wododziału terenu, co stwarza bardzo dobre warunki dla odwodnienia korpusu drogowego. Mając na uwadze powyższe, oraz bardzo wąski pas drogowy i fakt iż projektowana niweleta drogi przebiega w nasypie w stosunku do przyległego terenu nie projektuje się rowów przydrożnych dla całego odcinka drogi. Jedynie w najniższym punkcie niwelety w km 0+83,00 projektuje się pod projektowana drogą przepust rurowy (600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m z odcinkami 10-cio metrowymi obustronnego rowu, pozwalający na możliwość przelewu nadmiaru wody powierzchniowej w okresach dużych opadów.

Przepust (60cm ze ściankami czołowymi należy wykonać wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31, 32 i karta nr 22 i 28. - rys. nr 5a,b,b-1,c.

Lokalizację przepustu pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2A..

# 6.7.  Roboty towarzyszące.

W ramach robót towarzyszących należy wykonać zabezpieczenie:

- przejść kabli telekomunikacyjnych pod projektowana drogą rurą dwudzielną typu PVC A110 długości 6,0m – ilość przejść – 1szt. (dz. Nr 221/2)

- przejść kabla energetycznego nn (dz. nr 230/1 i 257) pod projektowana drogą rurą dwudzielną typu PVC A110 długości 6,0m – ilość przejść – 2szt.

zgodnie z punktem 5 i 6 opinii ZUDPSUT nr 177/2006 z dnia 05.12.2006 wydana w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu i uzgodnieniem z R.E. Radom ul. Średnia 49, z dnia 08.12.2006 roku.

Roboty te należy prowadzić pod nadzorem pracownika TPSA Radom i RZE Radom.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami) – punkt 4 opinii nr 160/2006.

# 6.8. Organizacja ruchu.

# Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7. Wskazania technologiczne.

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Opracował :