# OPIS  TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej klasy D1/2 w miejscowości OROŃSKO, ulica Rzeczna, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie - odcinek dł. 1 732,27m.

# 1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem – Gminą Orońsko z dnia 04.09.2006 roku.

- aktualna na 14.08.2006 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

# - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa IBDM 1995

- uzgodnienie włączenia z ZDP w Szydłowcu, znak ZDP.5543-40/10/2006

-uzgodnienie z WZMiUW w Warszawie, O/Radom, Inspektorat w Szydłowcu nr WZMiUW.IRS.4105/U/46/06

- opinia ZUDPSUT nr 160/2006 z dnia 04.12.2006 wydana w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu

- inwentaryzacja i pomiary uzupełniające pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni gruntowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 34472 relacji Orońsko – Ruda Wielka w kierunku wschodnim, przez tereny zabudowane i pola uprawne ulicy Rzecznej (m. Zamoście) , po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni brukowcowej i tłuczniowej zamkniętej warstwą destruktu masy bitumicznej. Zabudowę obrzeżną projektowanej drogi stanowią tereny z zabudową mieszkalno – gospodarczą, łąki i pola uprawne. Wzdłuż całego odcinka drogi występują rowy przydrożne, które należy pogłębić i wyprofilować. W ciągu rowu występują sporadycznie urządzone zjazdy indywidualne.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów indywidualnych na posesje i pola uprawne, urządzenia odwadniające drogę - przepusty pod projektowana drogą i w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową, przepusty w ciągu rowu przydrożnego, oraz niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego i odwodnienia.

4. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty piaszczyste i piaszczysto gliniaste, charakterystyczne dla obszarów przyległych do cieków stałych (rzeka Oronka) o dość słabej przepuszczalności wody. Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach istniejących - na głębokości 1.0 -1,5m poniżej poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny o zabudowie mieszkalno - gospodarczej i tereny upraw rolniczych. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G2-3.

5. Stan istniejący.

Zabudowę obrzeżną projektowanej drogi stanowią tereny z zabudową mieszkalno – gospodarczą, łąki i pola uprawne. Nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia brukowcowi, nawierzchnia z kamienia łamanego i tłuczniowa zamknięta warstwą destruktu masy bitumicznej i powierzchniowym utrwaleniem. Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi od 3,50 ( 4,00m. i przebiega regularnie w pasie terenu przeznaczonego pod budowę drogi. Nawierzchnia istniejąca nadaje się do bezpośredniego wzmocnienia masami bitumicznymi z betonu asfaltowego, jednak aby doprowadzić jezdnię do szerokości 4,50 należy istniejącą jezdnię obustronnie poszerzyć.

Wzdłuż całego odcinka drogi występują po obydwu stronach drogi rowy przydrożne, które należy pogłębić i wyprofilować. W ciągu rowu występują sporadycznie urządzone zjazdy indywidualne.

W pasie drogi w odcinku końcowym prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- sieć wodociągowa / z przyłączami/,

- napowietrzna sieć energetyczna

- kanalizacja teletechniczna / z przyłączami kablowymi /

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

6. Stan projektowany.

# 6.1. Plan sytuacyjny.

Projektuje się drogę jednojezdniową, dwukierunkową klasy D1/2 o prędkości projektowej 40km/h dla terenu zabudowanego:

Dla odcinka: km 0+0,00 – 0+236,00:

zaprojektowano drogę o parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie brukowcowej i tłuczniowej zamkniętej warstwą destruktu masy bitumicznej i na poszerzeniach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z jednostronnym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m. i jednostronnym trapezowym rowem przydrożnym.

Dla odcinka: km 0+236,00 – 1+732,27:

zaprojektowano drogę o parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie brukowcowej i tłuczniowej zamkniętej warstwą destruktu masy bitumicznej i na poszerzeniach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m. i obustronnymi trapezowymi rowami przydrożnymi.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni drogi na całym odcinku.

Oś drogi stanowi linia łamana z wyokrągleniem załamania w punkcie W3 łukaiem poziomym o promieniach R=250m. Wartości charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach charakterystyki trasy. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W4 zorientowanymi w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A i 1B.

Skrzyżowanie projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 34472 stanowi skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe o przecięciu osi pod kątem 67,79g. Promień wyokrąglenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu wynosi R=8,00 i 12.00m.

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi 1 732,27m.

# 6.2. Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej nawierzchni drogi, do wysokości istniejących zjazdów oraz do istniejącej wysokości nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 34 472 na końcu opracowania. Niweletę zaprojektowano średnio 7cm /grubość zaprojektowanych warstw bitumicznych/ ponad istniejącą jezdnię drogi z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem.

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od 0,025% (krótkie odcinki w rejonie przepustów) do 1,435%. Załamania niwelety drogi wyokrąglono łukami pionowymi o promieniach od R=1000 do R=6000m.

Profil podłużny drogi przedstawia rys. nr 2A i 2B.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotyczą:

- wykonania koryta pod poszerzenie obustronne istniejącej jezdni z szerokości 3,50m do 4,50m – średnie poszerzenie 1,00m

- wykonania robót związanych z pogłębieniem i wyprofilowaniem istniejącego rowu przydrożnego obustronnego

- wykonania nowego rowu jednostronnego prawostronnego (na odcinku początkowym 0+0,00 - 0+236,00),

- wykonania przepustów Ø600mm (szt. 4) i Ø800mm (szt. 1) ze ściankami czołowymi pod projektowana drogą,

- wykonaniem przepustów Ø400mm pod zjazdami indywidualnymi w ciągu rowu /szt. 79+2=81/

z wywiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 3km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu należy ręcznie splantować i wyprofilować - obrobić na czysto.

# 6.4. Przekrój normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy D1/2. Zaprojektowano drogę o parametrach:

Dla odcinka: km 0+0,00 – 0+236,00:

zaprojektowano drogę klasy D1/2 o parametrach: - jezdnia 4,50m z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowu, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m o spadku 2% i 8% w kierunku rowu; jednostronnym prawostronnym trapezowym rowem przydrożnym głębokości 70cm i szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1.

Dla odcinka: km 0+236,00 – 1+732,27:

zaprojektowano drogę klasy D1/2 o parametrach: - jezdnia 4,50m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowów, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m o spadku 8% w kierunku rowu i obustronnymi trapezowymi rowami przydrożnymi głębokości 70cm i szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1.

Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi przedstawia rys. nr 3.

# 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie „ Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G2-3.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych i technologicznych oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

Wzmocnienie istniejącej jezdni na całym odcinku  W1 –W4: km 0+0,00 – 1+732,27:

- konstrukcja jezdni na istniejącej jezdni z destruktu na podbudowie brukowcowej i z kamienia łamanego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm. - KR1:                                                        -   3,0cm

- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/12,8mm w ilości 100kg/m2 - KR1 – śr. grubość  -   4,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :              =    7,0cm

- istniejąca jezdnia z destruktu na podbudowie brukowcowej i z kamienia łamanego             -   18,0cm

- podłoże z gruntu G2-3.

# H=18x1,2+(3+4)x2=35,60>Hz=34,20cm

Poszerzenie obustronne dla całego odcinka  W1 –W4: km 0+0,00 – 1+732,27:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm. - KR1:                                                        -   3,0cm

- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/12,8mm w ilości 100kg/m2 - KR1 – śr. grubość -   4,0cm

# - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mmmm

stabilizowanego mechanicznie                                                                 - średnia grubość -   20,0cm

- w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego                                                                    -   20,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :              =  47,0cm

- podłoże z gruntu G2-3.

Dla całego odcinka zaprojektowano nawierzchnię poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego wapiennego niesortowanego o szerokości 0,75m i spadku 8% i 2%. Zjazdy wykonać o szerokości jezdni 3,0m na odległość 3,5m od krawędzi jezdni.

6.6. Odwodnienie drogi.

Dla całego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do obustronnych i jednostronnego (na odcinku początkowym 0+0,00 - 0+236,00), przydrożnych rowów drogowych trapezowych (dopuszcza się rów trójkątny głębokości 70cm w miejscach przewężenia pasa drogowego) o głębokości 70cm o szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1.

Zastosowano przepusty pod projektowana drogą:

- w km 0+236,00 projektuje się przepust rurowy (800mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m (w ciągu rowu melioracyjnego R5) – przepust jest zabezpieczony obustronnie barierą ochronna stalową ocynkowaną typu SP-04 na długości L=2x15,00=30,00m ( zgodnie z projektem organizacji ruchu).

- w km 0+302,80 projektuje się przepust rurowy (600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

- w km 0+640,30 projektuje się przepust rurowy (600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m (w ciągu rowu melioracyjnego R7)

- w km 1+076,20 projektuje się przepust rurowy (600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m (w ciągu rowu melioracyjnego R8)

- w km 1+688,50 projektuje się przepust rurowy (600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m (w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 34 472)

Lokalizację i posadowienie przepustów w ciągu rowów melioracyjnych uzgodniono z WZMiUW w Warszawie, O/Radom, Inspektorat w Szydłowcu - uzgodnienie nr WZMiUW.IRS.4105/U/46/06

Przepusty (60cm ze ściankami czołowymi należy wykonać wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31, 32 i karta nr 22 i 28. - rys. nr 5a,b,b-1,c.

W ciągu rowu przydrożnego należy wykonać przepusty pod zjazdami indywidualnymi gospodarczymi i na pola uprawne i drogami gruntowymi. Zastosowano przepusty  d = 40cm l=5.00m (zjazdy indywidualne – szt. 79) i d= 40cm l=6.00m (zjazdy na drogi gruntowe, zjazd nr 26 i 32 – szt. 2)  o szerokość jezdni na zjeździe min. 3.0m i 3,5m z zakończeniem kołnierzowym - prefabrykowana ścianka oporowa dla rury przepustów d=400mm wg rys. nr 4a i 4b.

Lokalizację przepustów pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A i 1B, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2a i 2B.

# 6.7.  Roboty towarzyszące.

W ramach robót towarzyszących należy wykonać zabezpieczenie:

- przejść kabli telekomunikacyjnych pod projektowana drogą rurą dwudzielną typu PVC A110 długości 6,0m – ilość przejść – 4szt.

- przejść kabla energetycznego nn (dz. nr 691) pod projektowana drogą rurą dwudzielną typu PVC A110 długości 6,0m – ilość przejść – 1szt.

zgodnie z punktem 5 i 6 opinii ZUDPSUT nr 160/2006 z dnia 04.12.2006 wydana w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Roboty te należy prowadzić pod nadzorem pracownika TPSA Radom i RZE Radom.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami) – punkt 4 opinii nr 160/2006.

# 6.8. Organizacja ruchu.

# Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7. Wskazania technologiczne.

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Opracował :