# KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w msc. CHRONÓW KOLONIA (dz. nr ew. gr. 180)

Gmina Orońsko, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie

- odcinek długości: L=1 246,74m.

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze i rozbiórki. CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. Inwentaryzacja powykonawcza. =1 246,74m. | km | 1,25 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 66-75cm | Szt. | 6 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 76-100cm | Szt. | 8 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. CPV 45111200-0 |  |  |  |  |
| 4 | D-02.01.01 | Wykopy związane z odtworzeniem rowów z odwiezieniem urobku na odległość do 2km: ((778,0x2+(1100,0-840,0))x((1,80+0,4)x x0,5x0,5=1816,0x0,55=998,8 | m3 | 998,8 |  |  |
| 5 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem koryta głębokości 50cm pod poszerzenia jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - wloty: 0.50x30,0x0,50x2=15,0 - łuk W3: (55,60+30,0)x0,25x2x0,50=21,4 - uzupełnienie krawędzi jezdni: 100,0x0,75x0,50=37,5 | m3 | 74,0 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. CPV 45233140-2 |  |  |  |  |
| 6 | D-04.02.01 | Wykonanie w-wy odsączającej gr. 20cm na poszerzeniach - wloty: 0.50x30,0x2=30,0 - łuk W3: (55,60+30,0)x0,25x2x0,50=42,8 - uzupełnienie krawędzi jezdni: 100,0x0,75=75 | m2 | 147,5 |  |  |
| 7 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizo-wanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm na poszerzeniach: =147,5 | m2 | 147,5 |  |  |
| 8 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie istniejącej na-wierzchni asfaltem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: -jezdnia: 732,5x(4,50+2x0,13)=3486,7 (1246,74-732,5)x(4,50+2x0,11)=2427,2 poszerzenia: =30,0+42,8=72,8 | m2 | 5 986,7 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia. CPV 45233250-6 |  |  |  |  |
| 9 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm w ilości 125kg/m2 - gr. śr. 5,0cm - KR1 Jezdnia na odcinku stabilizacji: 732,50x(4,50+2x0,05)=3369,5 - poszerzenia - wlot: 0.50x30,0=15,0 - łuk W3: (55,60+30,0)x0,25x2x0,50=42,8 =(3369,5+15,0+42,8)x0,125=428,4 | Mg | 428,4 |  |  |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm w ilości 100kg/m2 - gr. śr. 4,0cm - KR1 Jezdnia na odcinku z kamienia łamanego: (1246,74-732,50)x(4,50+2x0,05)=514,24x 4,60=2365,5 - poszerzenia - wlot: 0.50x30,0=15,0 =(2365,5+15,0)x0,100=238,1 | Mg | 238,1 |  |  |
| 11 | D-04.03.01 | Wykonanie wiązania międzywarstwowe- go poprzez skropienie warstwy wiążącej w ilości 0,1- 0,3kg/m2 1246,74x4,60+72,8=5 807,8 | m2 | 5 807,8 |  |  |
| 12 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 =1246,74x4,50+72,8=5 683,1 | m2 | 5 683,1 |  |  |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy. CPV 45233250-6 |  |  |  |  |
| 13 | D-06.03.01 | Uzupełnienie nawierzchni poboczy i zjazdów (zjazdy przez rów na głębokość 2,75m - szt. 41) 1264,74x2x0,75+41x3,0x2,0=1897,1+ +246,0=2143,1 | m2 | 2 143,1 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 14 | D-03.01.01 | Przepusty (40 pod zjazdami L=5,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.41/ ławy fundamentowe z kruszywa 41x5,00)x0,4x0,10=8,2 rury ( 40: 41x5,00=205 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 41x2=82 | m3 m szt. | 8,2 205 82 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 15 |  | Wykonanie drogowych barier ochronnych stalowych, ocynkowanych, jednostronnych SP-04 przy przepuście =32+16=48 | m | 48 |  |  |
| 16 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków (małe) - tarcze znaków (średnie) | szt. szt. szt. | 7 4 4 |  |  |
| 17 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową - wlot | m2 | 12 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: .................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Data:                                                                          Opracował: