# PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej w msc. KROGULCZA MOKRA (dz. nr ew. gr. 394)

Gmina Orońsko, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie

- odcinek długości: L=473,07m.

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze i rozbiórki. CPV 45100000-8 |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. Inwentaryzacja powykonawcza. =473,07m. | km | 0,48 |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 76-85cm | Szt. | 4 |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 86-101cm | Szt. | 5 |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 55-65cm | szt | 5 |
| 5 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia – rzadkich 10-30% powierzchni | ha | 0.02 |
|  |  | II. Roboty ziemne. CPV 45111200-0 |  |  |
| 6 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem koryta pod nową konstrukcję nawierzchni drogi gminnej w końcowym odcinku 6,0x35,57x0,5=106,7 | m3 | 106,7 |
| 7 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem przepustu D=600mm L=8,00m pod projektowaną drogą wraz z wywiezieniem urobku do 1km w miejsce wskazane przez inwestora: = 8,0 | m | 8,0 |
| 8 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem rowu lewostronnego w rejonie przepustu D=600mm, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy: 40,0 x (1,8+0,4)x0,5x0,7=30,8 | m3 | 30,8 |
|  |  | III. Podbudowa. CPV 45233140-2 |  |  |
| 8 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – istniejącej wzmocnionej nawierzchni drogi i koryta - pod konstrukcję jezdni: Jezdnia: =(437,50-11,60)x(4,50+2x0,10)=2001,7 poszerzenia: =66,63+30,0x2x2x0,5x0,5=96,6 | m2 | 2 098,3 |
| 9 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego gr. 20cm 35,57x6,00=213,4 | m2 | 213,4 |
| 10 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizo-wanego mechanicznie 0/63mm gr.16cm: =(160-11,60)x(4,50+2x0,10)=697,5 poszerzenia: =96,6 | m2 | 794,1 |
| 11 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mie-szanki kruszywa łamanego stabilizo-wanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm: =(473,07-160,00)x(4,50+2x0,10)= =313,07x4,7 =1471,4 | m2 | 1 471,4 |
| 12 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: =794,1+1471,4=2265,5 | m2 | 2 265,5 |
|  |  | IV. Nawierzchnia. CPV 45233250-6 |  |  |
| 13 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm w ilości 87,5kg/m2 - gr. 3,5cm - KR1 (473,07-11,60)x(4,50+2x0,05)= 2122,8 poszerzenia: =96,6 (2122,8+96,6)x0,0875=194,2 | Mg | 194,2 |
| 14 | D-04.03.01 | Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej w ilości 0,1- 0,3kg/m2 (473,07-11,60)x4,60=2122,8 poszerzenia: =96,6 | m2 | 2 219,4 |
| 15 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 =(473,07-11,60)x4,50=2076,6 poszerzenia: =96,6 | m2 | 2 173,2 |
|  |  | V. Pobocza. CPV 45233250-6 |  |  |
| 16 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie poboczy -pobocza: (473,07-11,60)x2x0,50=461,5 | m2 | 461,5 |
| 17 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. =461,5 | m2 | 461,5 |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |
| 18 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu D=60cm z rur betonowych, pod proj. drogą oraz przedłużenie przepustu o 1,0m pod droga powiatową. =8,0 | m | 8,0 |
| 19 | D-03.01.01 | Ława fundamentowa żwirowa pod przepust rurowy D=60cm: 0,72 x 0,15 x 8,0 = 0,9 | m3 | 0,9 |
| 20 | D-03.01.01 | Ścianki czołowe dla rur D=60cm: =2 | Szt. | 2 |
|  |  | VI. Organizacja ruchu. |  |  |
| 21 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków (małe) - tarcze znaków (średnie) | szt. szt. szt. | 8 10 1 |

Data:                                                                          Opracował: