PRZEDMIAR

zakres prac przewidzianych do wykonania studni nr 2 (awaryjnej)

ujęcia wód podziemnych w Chronowie, gm. Orońsko

- Odwiercenie studni o gł. 60,0 m i następującej konstrukcji:

  - rury ø 406 mm do gł. 38,0 m postawione w korku iłowym dł. 8,0 m

  - rury ø 355 mm do gł. 60,0 m przewidziane do usunięcia po zabudowie filtra

  - rura podfiltrowa ø 298 mm dł. 2,0 m z denkiem

  - filtr z rury perforowanej ø 298 mm dł. 18,0 m

  - rura nadfiltrowa ø 298 mm z zamkiem

- Wykonanie pompowania próbnego ca 70 godzin

- Pobór i wykonanie analiz fizyko – chemicznej i bakteriologicznej prób wody

- Wykonanie geodezyjnego szkicu tyczenia studni z podaniem współrzędnych geodezyjnych i rzędnej wysokościowej

- Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej

- Zakup i montaż pompy głębinowej w wykonanej studni

- Wykonanie obudowy studni wraz z wyposażeniem

- Włączenie studni do systemu stacji wodociągowej wraz z podłączeniem elektrycznym