# PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej w m. OROŃSKO, ulica RZECZNA, pow. szydłowiecki,

woj. mazowieckie - odcinek od km 0+13,50 – 1+732,27, długości: 1 718,77m.

| Lp | Podstawa obmiaru | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze i rozbiórki. |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. 1732,27m | km | 1,73 |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 16-25cm | szt | 8 |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm | szt | 3 |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 66-75cm | szt | 9 |
| 5 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 76-100cm | szt | 19 |
| 6 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie 150,0x2,0+250x2,0=800 | ha | 0,08 |
| 7 |  | Rozebranie przepustów średnicy d=600mm pod istniejącą drogą 4x7,0=28 | m | 28 |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |
| 8 | D-02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami związane z wykonaniem koryta szer. do 0,62m i gł. do 50cm pod poszerzenie nawierzchni z wbudowaniem w skarpy rowu i pobocze i transportem nadmiaru urobku do 3km 2x1718,77x0,62x0,40=852,5 | m3 | 852,5 |
| 9 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem nowych rowów i pogłębieniem rowów istniejących z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy i wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 3km: 1.Rowy pogłębiane: (1718,77-236,0)x2x(1,80+0,40)x0,5x0,4=1482,77x2x0,44=1304,8 2.Rowy nowe: 236,0x(1,80+0,40)x0,5x0,7=236x0,77=181,7 3.Przepusty d=600 i 800mm ( szt. 4+1=5): 5x7,0x1,5x1,5=78,8 4.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 79+2=81): (79x5,00+2x6,00)x0,8x0,4=130,2 | m3 | 1695,5 |
| 10 |  | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem: pod kable telekomunikacyjne i energetyczne: (4+1)x6,0x1,0x0,5=15 | m3 | 15 |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |
| 11 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykonanym korycie - pod konstrukcję obustronnego poszerzenia jezdni - poszerzenie:1718,77x2x0,62=2131,3 | m2 | 2 131,3 |
| 12 |  | Wykonanie w-wy odsączającej gr. 20cm pod obustronne poszerzenie jezdni Przedmiar jak w poz. 10 | m2 | 2 131,3 |
| 13 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm - obustronne poszerzenie jezdni Przedmiar jak w poz. 10 | m2 | 2 131,3 |
| 14 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa i istniejącej jezdni bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: 1718,77x(4,50+2x0,12)=8147 | m2 | 8 147 |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |
| 15 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1 – 100kg/m2 - średnia gr. 4,0cm - jezdnia:1718,77x(4,50+2x0,06)x0,100=794,1 | Mg | 794,1 |
| 16 | D-04.03.01 | Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1- 0,3kg/m2 1718,77x(4,50+2x0,06)=7940,7 | m2 | 7 940,7 |
| 17 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: =1718,77x4,50=7 734,5 | m2 | 7 734,5 |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy |  |  |
| 18 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych 1718,77x2x0,75=2578,2 | m2 | 2 578,2 |
| 19 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. - pobocza: 1718,77x2x0,75=2578,2 - zjazdy: (79x3,0+2x3,5)x2,8=683,2 | m2 | 3 261,4 |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |
| 20 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (80cm, L=7,0 pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.2/ w ciągu rowu melioracyjnego R5 ławy fundamentowe z kruszywa 7,0x0,8x0,25= 1,4 ścianki czołowe dla rur (80 rury (80: =7,0 | m3 szt. m | 1,4 2 7 |
| 21 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (60cm, L=7,0 pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.4/ ławy fundamentowe z kruszywa 4x7,0x0,6x0,15= 2,52 ścianki czołowe dla rur (60: 4x2=8 rury (60: 7,0x4=28 | m3 szt. m | 2,52 8 28 |
| 22 | D-03.01.01 | Przepusty (40 pod zjazdami L=5,0 i 6,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.79+2=81/ ławy fundamentowe z kruszywa (79x5,0+2x6,0)x0,4x0,10=16,28 rury ( 40: (79x5,0+2x6,0)=407 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 81x2=162 | m3 m szt. | 16,28 407 162 |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |
| 23 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych nn rurami dwudzielnymi PVC A110 (4+1)x6=30 | mb | 30,0 |
| 24 |  | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 4 |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |
| 25 |  | Wykonanie drogowych barier ochronnych stalowych, ocynkowanych, jednostronnych SP-04 (przy przepuście w km 0+240,00) =30 | m | 30 |
| 26 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 6 5 |
| 27 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - szer.12cm/ | m2 | 250 |

Data:                                                                                   opracował: