Nr sprawy: IZK.I.341/12/10

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska

odc. L=470,07m gmina Orońsko, powiat szydłowiecki,

woj. mazowieckie

(wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

##### 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Orońsko

26-505 Orońsko, ul. Szkolna 8,  woj. mazowieckie

tel. (48) 618-59-00, fax (48) 618-59-59

e-mail: gmina@oronsko.pl ;         www.oronsko.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części niniejszej specyfikacji „ustawą Pzp”.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska

odc. L=470,07m.

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0  - Roboty ziemne

45233140-2  - Roboty drogowe

45233150-6  - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8  - Instalowanie znaków drogowych

Zakres zamówienia:

Droga jednopasmowa, dwukierunkowa klasy D1/2 dla prędkości projektowej 30km/h

o parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie, z jednostronnym spadkiem poprzecznym

( na włączeniu do DP 3562W spadek daszkowy), poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m.

W rejonie włączenia do drogi powiatowej jezdnia zostaje poszerzona do 5,00m.

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi:  L=470,07m.

3.2. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji.

3.2.1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego

wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace

pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej;

- wszelkie inne roboty, prace,  czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projektu umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

3.2.2. Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót, w tym przewidziane w  specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, 
gdy w specyfikacji technicznej, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji 
Zamawiającego.

3.2.3. Materiały, o których mowa w pkt 3.2.2., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej.

3.2.4. Odpady, śmieci powstałe w trakcie realizacji robót (rozbiórek) Wykonawca wywiezie poza
            teren budowy i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
            2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

3.3. Roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 12 do niniejszej specyfikacji oraz kosztorysem ofertowym.

3.3.1. W sprawach nieuregulowanych w dokumentach podanych w pkt 3.3. należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów

prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej.

3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w kosztorysie

ofertowym.

3.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na roboty występujące

w zamówieniu podstawowym, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3.6. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca winien udzielić min. 
3 lata gwarancji.

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych.

5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert wariantowych.

6. Ustalenia dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia  podwykonawcom

6.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców.

Wykonawca, który planuje realizować zamówienie przy współpracy z podwykonawcami,

zobowiązany jest do podania w druku oferty rodzaju i wartość robót, jaki zamierza im powierzyć.

7.  Warunki realizacji zamówienia

7.1. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3

do niniejszej specyfikacji.

7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia w

następujących przypadkach:

- wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych,

- działania siły wyższej,

- wystąpienia przerw w realizacji robót lub ich wstrzymanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

8. Termin wykonania zamówienia

8.1. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia  30.10.2010 r.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

9.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

9.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

9.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

9.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

9.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

9.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:

9.3.1. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) min. 3 roboty drogowe każda o wartości nie mniejszej niż 300.000,00- PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej  trzy roboty  budowlane odpowiadające zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia-

(referencje) od Zamawiających, iż zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone.

9.3.2. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać, że dysponuje podstawową kadrą do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie kierowania i nadzorowania robót objętych niniejszym zamówieniem, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub budowy oraz posiadającą uprawnienia budowlane (wymagane przez Prawo budowlane) w specjalności drogowej*: minimum 1 osoba.

(*- lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

9.3.3. Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( Wykonawcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej nie są zobowiązani do składania tego dokumentu), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji).

9.3.4.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

9.3.5.    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.4. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 9.1. i 9.2. będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

9.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

9.6. Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące
             wspólnie

9.6.1. Warunki określone w pkt 9.1. muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 9.2. musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10.1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt. 9.1. niniejszej specyfikacji) Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty 
i oświadczenia:

10.1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji).

10.1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji). Informacje zawarte w wykazie winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt 9.1.2. i 9.3.1. niniejszej specyfikacji. Wykonawca, który posiada doświadczenie zdobyte przy realizacji zamówień wspólnie z innymi wykonawcami (np. w formie konsorcjum) podaje w ofercie (w wykazie wykonanych robót) tylko ten zakres robót i ich wartość, który sam faktycznie wykonał w ramach konsorcjum.

10.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi-drogowymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji). Informacje zawarte w wykazie winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt 9.1.3. i 9.3.2. niniejszej specyfikacji.

10.1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z wzorem druku stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji.

10.1.5. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązania zaleca się sporządzić zgodnie z wzorami druków stanowiącymi załączniki nr 8, 10 do niniejszej specyfikacji.

10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pkt. 9.2. niniejszej specyfikacji) Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

10.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
                        ustawy Pzp (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej 
                        specyfikacji).

10.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji).

10.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

10.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas oświadczenia i dokumenty wymienione:

a) w pkt 10.1.1., 10.1.4., 10.1.5. winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców

ustanowiony pełnomocnik (lider),

b) w pkt 10.1.2., 10.1.3. winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci

spośród Wykonawców, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymagany warunek,

c)  w pkt 10.2. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

10.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

10.4.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

10.5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 10 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy, przedłożenia do wglądu

oryginałów wymienionych dokumentów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów wtedy, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane za
pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu na ich składanie i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

11.2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego (nie później niż do końca dnia,

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert) o wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

11.3. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych
               warunków zamówienia. Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana specyfikacji 
              istotnych warunków zamówienia zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym 
              przekazano specyfikację oraz udostępniona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona 
              specyfikacja.

Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

11.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

11.5.  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Joanna Stanik

(48) 618-59- 19;

12. Wymagania dotyczące wadium i zaliczek

12.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

13. Termin związania ofertą

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert

14.1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie planowanych robót oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

14.2. Na zamówienie, o którym mowa w niniejszej specyfikacji Wykonawca składa jedną ofertę,
w jednym egzemplarzu. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

Ta sama firma może być wskazana w różnych ofertach jako podwykonawca.

Oferta powinna obejmować całość robót składających się na zamówienie.

14.3. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.4. Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz opieczętowana i podpisana. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być czytelne. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Wypełniony druk oferty (zał. nr 1 do SIWZ) powinien być podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty wraz z pieczęciami imiennymi i pieczęcią firmową.

Oświadczenia załączone do oferty (opracowane i wypełniane przez Wykonawcę) winny być podpisane tak jak druk oferty (zał. nr 1 do SIWZ) lub przez jedną z osób upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez jedną z osób upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Dopuszcza się podpisywanie druku oferty i załączników do niej oraz potwierdzanie za zgodność

z oryginałem przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym (składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) pod warunkiem dołączenia do oferty pełnomocnictwa dla osoby podpisującej.

Zawarte w druku oferty oświadczenia i zobowiązania winny być zaakceptowane przez Wykonawcę.
Wszystkie dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony lub kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i ilość stron/kart wpisana do oferty.

Przy składaniu ofert wspólnych, w miejscu „Wykonawca” należy używać zapisów: „konsorcjum firm”, „oferta wspólna firm”, itp. oraz podać nazwy i adresy tych firm.

Druk oferty i załączniki do oferty winny być podpisane zgodnie z wymogami podanymi w tych drukach.

  - Oferta winna zawierać:

14.5.1. Wypełniony druk oferty wraz z zaakceptowaniem oświadczeń i zobowiązań podanych 
w tym druku (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji).

14.5.2. Wypełniony druk kosztorysu ofertowego (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji).

14.5.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania

Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

(dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

14.5.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów

składanych wraz z ofertą (dotyczy Wykonawców, którzy udzielili pełnomocnictw innym osobom).

14.5.5. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 10 niniejszej specyfikacji.

14.6.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

14.7. Wykonawca zamieści ofertę w dwóch nieprzejrzystych i szczelnie zamkniętych kopertach

(wewnętrznej i zewnętrznej), które:

- będą zaadresowane na Zamawiającego na adres podany w pkt. 1, będą posiadać oznaczenia: "Oferta na przetarg nieograniczony „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Łaziska odc.L=470,07m” oraz „Nie otwierać przed dniem 11.08.2010r. przed godz. 1015”.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

14.8. Wykonawca może wprowadzić w złożonej ofercie zmiany lub wycofać ofertę z przetargu.

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia przez Zamawiającego zmian w ofercie lub wycofania oferty 
z przetargu jest pisemne jego powiadomienie, nie później niż w terminie składania ofert

określonym w pkt 15.1 niniejszej specyfikacji.

W przypadku zmiany ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zamienną, zawierającą wypełniony druk oferty (druk stanowiący zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji) z adnotacją CENA OFERTOWA ZAMIENNA wraz z uaktualnionym kosztorysem

ofertowym (druk kosztorysu stanowi zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji). Cena ofertowa

zamienna będzie ceną oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane 
i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt 14.7, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie

dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

14.9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

14.9.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

14.9.2. Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenia dotyczące

tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ofercie.

14.9.3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

14.9.4. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1. Oferty należy złożyć w  sekretariacie Urzędu Gminy Orońsko, ul. Szkolna 8, pokój nr 3,

nie później niż do dnia 11.08.2010r. do godz. 1000.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, w tym również drogą pocztową, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania kopert wewnętrznych.

15.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 11.08.2010r. o godz.1015 
              w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na przetarg. Otwarcie ofert nastąpi w pok. 1
             (sala konferencyjna – parter ) w siedzibie Zamawiającego. Podczas otwierania kopert z ofertami 
              Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 
              ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych 
              w ofertach.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 
             przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone "WYCOFANIE" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

16.1. Sposób obliczenia ceny ofertowej:

a) cena ofertowa zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, tj. wypełniony druk kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 2 do specyfikacji. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. W kosztorysie ofertowym należy określić ceny jednostkowe netto, ceny poszczególnych pozycji kosztorysu netto (stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek), cenę końcową kosztorysu netto (stanowiącą sumę pozycji kosztorysu), wartość podatku VAT w wysokości podanej w kosztorysie ofertowym, ogólną łączną cenę ofertową brutto stanowiącą cenę zamówienia. Zmiana ceny ofertowej (np.: upust, doliczenie, itp.) może być wprowadzona jedynie w trybie określonym w pkt 14.8 niniejszej specyfikacji.

b) ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu są cenami ryczałtowymi netto i winny ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie jednostki obmiarowej wraz z:

- materiałami, urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania jednostki obmiarowej, w tym wynikającymi ze  specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego;

- wszelkimi robotami-pracami pomocniczymi i towarzyszącymi, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym pracami pomocniczymi 
i towarzyszącymi wynikającymi ze specyfikacji technicznej ;

-wszelkimi innymi robotami, pracami, czynnościami, obowiązkami i wymogami wynikającymi z niniejszej specyfikacji (projektu umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu 
ofertowego).

c)  kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe kosztorysu) należy opracować przy uwzględnieniu cen przewidywanych w okresie planowanej realizacji robót, rzeczywistych warunków realizacji zamówienia oraz wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji. W podanym terminie  ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego nie będą podlegały zmianom.

d) Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie ofertowym. W przypadku robót, które nie zostaną wycenione lub zostaną wycenione poniżej kosztów ich wytworzenia (wykonania) przyjmuje się, że wyceniono (uwzględniono) je w innych pozycjach kosztorysu ofertowego, a Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty nie wycenione nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu, natomiast roboty wycenione poniżej kosztów ich wykonania zostaną zapłacone według cen (zaniżonych) podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

e) w przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną wówczas w kwestiach sprzecznych uważać się będzie, że kalkulacji cen robót dokonano w oparciu o ustalenia zawarte w niżej podanych dokumentach wg następującej kolejności:

- kosztorys ofertowy,

- specyfikacja techniczna.

Jednostki miary i ilości robót podane w kosztorysie ofertowym każdorazowo obowiązują Wykonawcę.

Stwierdzenie sprzeczności w w/w dokumentach w okresie przed złożeniem oferty należy zgłosić 
do Zamawiającego.

  - Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

  - Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcami w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

18.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: najniższa cena.

C E N A

Oferta o najniższej cenie otrzymuje 100 punktów.

Sposób obliczania oceny punktowej pozostałych ofert:

najniższa cena brutto oferty

------------------------------------	X 100 pkt = C

cena brutto oferty badanej

gdzie:

C - liczba punktów oferty badanej zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Otrzymujemy w ten sposób ocenę punktową badanej oferty.

18.2. Oceny i badania ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa:

- dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

- dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

18.3.  W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców:

a) udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert;

b) przedłożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 
w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę,

c) złożenia (uzupełnienia), zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw.

18.4. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

18.5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

18.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom
 określonym w ustawie Pzp i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została
 uznana za najkorzystniejszą, tj. posiada najniższą cenę.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1. Po rozstrzygnięciu przetargu informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego, a ponadto wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

19.2. Zamawiający i wybrany na Wykonawcę oferent, zawrą umowę w sprawie zamówienia publicznego w  miejscu i terminie ustalonym (zgodnie z art.94 ustawy Pzp) w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
  postępowania o udzielenie zamówienia

20.1.Wykonawcom, osobom oraz organizacjom zrzeszającym Wykonawców, których interes prawny
   w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
   Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
   w dziale VI ustawy Pzp, o której mowa wyżej.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują ustalenia zawarte w ustawie Pzp, a w sprawach nieuregulowanych ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

22. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

22.1. Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią:

a) druk oferty Wykonawcy (zał. nr 1),

b) druk kosztorysu ofertowego (zał. nr 2),

c)  projekt umowy (zał. nr 3),

d) druk oświadczenia stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 4),

e) druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 5),

f)  druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – dla osób fizycznych (zał. nr 6),

g) druk wykazu robót budowlanych – drogowych (zał. nr 7),

h) druk pisemnego zobowiązania do wykonania części zamówienia (zał. nr 8),

i)  druk wykazu osób (zał. nr 9),

j   druk pisemnego zobowiązania do udostępnienia osób (zał. nr 10),

k) druk oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień (zał. nr 11),

l) specyfikacja techniczna (zał. nr 12),

ł) projekt wykonawczy.

Orońsko, 28.07.2010r.					Specyfikację zatwierdził:

Wójt Gminy

Zdzisław Bredłowski