Załącznik do SIWZ nr 2

Nr sprawy: IZK.IV.341/5/08

Wymagania techniczne dla specjalistycznego samochodu do ratownictwa drogowego z wyposażeniem z napędem 4x2 z zabudową kontenerową dla OSP

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia wykonawca podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. Typ nadwozia | - Podwójna kabina na ramie z zabudowa kontenerową , fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 - Przeszklenie w części osobowej, - Przystosowany do przewozu min. 5 osób, - Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, - Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką, - Silnik i karoseria od jednego producenta, - Elementy podwozia – czarne, kabina czerwona (RAL 3000), zderzaki i błotniki białe , podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |
| 2. Wyposażenie | - Belka świetlna z napisem „ STRAŻ” - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych - Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu - Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego - Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ” - Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak i zabezpieczające przednie światła - Wyciągarka 3,5 t - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włącznie z kabiny kierowcy i niezależne z przedziału pasażerskiego - Oświetlenie przedziału ładunkowego włącznie z kabiny kierowcy i niezależne z przedziału pasażerskiego - Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilania z gniazda zapalniczki 12V - Hak typu kulowego do przyczepy o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg wg PN-76/S-47291 - Gniazdo elektryczne do przyczepy – znormalizowane gniazdo 12 V , 7 –biegunowe, wg PN-83/S-76055 - układy bezpieczeństwa: ABS, ESP - Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy - Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne - Poduszka powietrzna dla kierowcy - Radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136- 174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min.128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr głosów. |  |
| 3. Dopuszczalna masa całkowita | Do 3500 kg |  |
| 4. Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej | Min. 1100 kg (wraz z kierowcą i pasażerami) |  |
| 5. Rezerwa masy wpełni obciążonego w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu | Minimum 3% |  |
| 6. Silnik | Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniającym normy Euro 4. Dopuszcza się brak wyposażenia w urządzeniu do pomiaru zużycia paliwa |  |
| 7. Moc silnika | 90 KM – 100 KM |  |
| 8.Skrzynia biegów | Mechaniczna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| 9. Napęd | Oś tylna 4x2 , koła bliźniacze |  |
| 10. Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |
| 11. Zabudowa | - Zabudowa kontenerowa z blachy aluminiowej i nierdzewnej o długości co najmniej 2200 mm - Dach w formie podestu roboczego pokryty blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym, przystosowany do przewozu sprzętu p.poż ( drabiny, węży ) - Rolety aluminiowe pyło-wodno-szczelne, po 2 boczne na każdej stronie(o szerokości .co najmniej 1000 mm każda ), oraz roleta w ścianie tylnej o szerokości co najmniej 800 mm - Wysokość zabudowy nie wyższa od wysokości pojazdu - Półki aluminiowe mocowane do stelaża z możliwością regulacji ich wysokości z miejscem na sprzęt specjalistyczny |  |
| 12.Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze | - Wysokociśnieniowy agregat wodno- pianowy ze zbiornikiem min.200 l (wykonany z materiału odpornego na korozję)z układem wodnym umożliwiającym zasysanie wody z zewnętrznego zbiornika) o wydajności min 40l/min i ciśnieniu 40 bar ( z płynną regulacją ) - silnik czterosuwowy - rozrusznik elektryczny lub ręczny - zbiornik na środek pianotwórczy ( min. 20 l) -agregat wyposażony w dozownik środka pianotwórczego - linia szybkiego natarcia min.40 mb ze zwijadłem ręcznym - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia wody od mgłowego do zwartego z możliwością podawania piany (bez konieczności wymiany dyszy wylotowej), |  |
| 13. Wyposażenie dodatkowe | Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp1000W ( 2x500W), zamocowany na pojeździe. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m Stopień ochronny reflektorów masztu minimum IP 55 ( wg PN-92/E-08106 Zestaw narzędzi ratowniczych w technologii tradycyjnej ( dwu wężowej ) do pojazdów nowej konstrukcji : - nożyce o rozwarciu ostrzy na całej głębokości nie mniej niż 150 mm i maksymalnej sile cięcia do 37 t - rozpieracz z łańcuchami i adaptorami , rozwarcie ramion min.600mm siła rozpierania min 4t , siła ściskania min. 6 t ,siła ciągnięcia min.9 t - pompa ze zwijadłami i wężami min.10 m, zasilanie 2 narzędzia jednocześnie (DUO), silnik spalinowy 4-ro suwowy (min 5 KM) , ciśnienie robocze min 700 bar |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „  WYMAGANIAMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH – Edycja druga – marzec 2006” Opracowanie przez CNBOP – luty 2006”  lub WYMAGANIAMI OGÓLNYMI I SZCZEGÓLNYMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO – GAŚNICZYCH  KG PSP – CNBOP – czerwiec   2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

Samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania lub pozytywna opinię CNBOP.